## Slide 2
Agenda
Propagação Radio
Antenas
Modulação LoRa
Escalabilidade LoRaWAN
Agenda

## Slide 3
Agenda
Tecnologia de modulação sem-fio
Camada física para comunicações de longo alcance
Baixa largura de banda
Baixo consumo
Opera nas bandas ISM sem licença em todo o mundo
433, 868, 915 MHz
Regula (potência, ciclo de trabalho, largura de banda)
EU: 0,1% ou 1% por limitação do ciclo de trabalho da sub-faixa (por hora)
Link estimado (EU): 156dB
O Que é LoRa ?

## Slide 4
Agenda
O Que é LoRa ?

## Slide 5
Agenda
O Que é LoRa ?

## Slide 6
Agenda
Protocolo e arquitetura de comunicação que utiliza a camada física LoRa
As taxas de dados são definidas e variam de 300bps a 5,5kbps
- com dois canais de alta velocidade a 11kbps e 50kbps (modulação FSK)
Suportes
- comunicação bidirecional segura
- mobilidade
- localização
O Que é LoRaWAN ?

## Slide 7
Agenda
Classes LoRaWAN
A especificação LoRaWAN define três classes de dispositivos:
A(ll) Dispositivos alimentados por bateria. Cada dispositivo faz uplink para o gateway e é seguido por duas janelas curtas de recebimento de downlink.
B(eacon) Igual à classe A, mas esses dispositivos também abrem janelas extras de recebimento em horários programados.
C(contínuo) Igual a A, mas esses dispositivos estão ouvindo continuamente. Portanto, esses dispositivos usam mais energia e geralmente são alimentados pela rede elétrica.

## Slide 8
Agenda
Alcance x Largura de banda

## Slide 9
Agenda
Propagação Rádio - Link estimado

## Slide 10
Agenda
Perdas no espaço livre
FSPL(dB) = 20 log10 (d) + 20 log10 (f) – 147,55
Onde d é a distância em metros e f a frequência em Hertz .
No espaço livre, a intensidade da radiação eletromagnética diminui com a distância pela lei do inverso do quadrado, porque a mesma quantidade de energia se espalha por uma área proporcional ao quadrado da distância da fonte.

## Slide 11
Agenda
Sensibilidade do receptor LoRa
S (dBm) = -174 + 10 log10 BW + NF + SNR
Onde,
BW = Largura de banda em KHz
NF = Figura de ruído do receptor em dB
SNR = Relação sinal-ruído conforme tabela SF (Fator de espalhamento)
S = Sensibilidade em dBm

## Slide 12
Agenda
Exemplo link estimado LoRa
TX Power = 14 dBm
BW = 125 KHz [10*log (125000) = 51]
SNR = -20 (SF=12)
NF = 6dB
S (dBm) = -174 + 10 log10 BW + NF + SNR
S = -174 + 51 + 6 – 20 = 137 dBm
Link estimado = 151 dB
Perdas no espaço livre para 800 KM : 150 dB

## Slide 13
Agenda
Difração e Reflexão de Ondas (ERICSSON, 2000)
ERICSSON Telecom S.A., Cell Planning Principals, Estocolmo. Apostila.
Alcance sem fio na realidade
-- Sinal em visada
-- Sinal combinado com visada e refletido
-- Sinal refletido

## Slide 14
Agenda
Espaço livre somente existe no espaço livre
Atenuação estrutural
Multi-path fading
Importância das alturas dos transmissores e receptores
Margem Fading
Um parâmetro que prevê ganho suficiente ou sensibilidade para acomodar uma determinada quantidade de fading a fim de garantir que a qualidade de serviço seja mantida.
Quantidade pela qual o nível de sinal recebido pode ser reduzido sem que o desempenho do sistema caia abaixo de um valor específico ( limiar ou valor mínimo aceitável).
Alcance sem fio na realidade
Zona de Fresnel: D é a distância entre o transmissor e o receptor; r é o raio da primeira zona de Fresnel (n=1) no ponto P. P está a uma distância d1 do transmissor, e d2 do receptor.

## Slide 15
Agenda
aumente a altura do seu gateway (antena)
exterior melhor que interior
mantenha distância curta entre gateway e antena (perda de cabo)
use um bom conector (tipo N)
use um bom cabo LMR-400 ou equivalente, < 1,5 dB por 10 metros
usar antena omnidirecional
evitar obstáculos perto da antena
melhor no topo do telhado do que na lateral de um prédio
evite interferências fortes como gsm/umts, etc
e cuide da proteção contra raios
Melhorar alcance

## Slide 16
Agenda
Chirp Spread Spectrum é uma técnica de espalhamento de espectro que usa pulsos de chirp modulados em frequência linear de banda larga para codificar informações. Um pulso de chirp é uma varredura em frequência na largura de banda correspondente.
Aumentar o alcance aumentando a energia por bit
* Potência de transmissão
* Taxa de modulação
A potência de transmissão na banda de 868 MHz da UE é principalmente limitada a 14 dBm = 25mW
Lora usa fatores de espalhamento para definir a taxa de modulação SF7 para sf12
robusto à interferência, multicaminho e desvanecimento
Modulação CSS

## Slide 17
Agenda
Fator de espalhamento
Fator de espalhamento (SF): define o número de bits que podem ser codificados por um símbolo